## Hochleistungs-Kornlampen

| LED-Hochleistungs-Kornlampen (Corn Lamps) werden mit den hochwertigsten und energieeffizientesten Leuchtdioden hergestellt. 100 bis 110lm/W garantieren größtmögliche Energieersparnis. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel. LED Hochleistungs-Kornlampen geben sofort (ohne Einschaltverzögerung) helles Licht bei geringsten Kosten und lassen sich beliebig oft ein- und ausschalten. Das ermöglicht eine Amortisationszeit von wenigen Monaten. So ist es nicht mehr länger nötig, z.B. in Lagerhäusern ständig das Licht brennen zu lassen, weil sich die veralteten Quarzstrahler nur ungern wieder zünden lassen. Die LED-Hochleistungs-Kornlampen werden (wie herkömmliche Leuchtmittel) in einen E27 oder E40 Sockel geschraubt, die Umrüstung ist also denkbar einfach. Vorteile: geringerer Stromverbrauch beliebig oft ein- und ausschaltbar extrem lange Lebensdauer von mehr als 50.000h 5 Jahre Garantie original Epistar LEDs Kostenersparnis durch längere Wartungsintervalle LED-Hochleistungs-Kornlampen gibt es in warm weiß und in neutral weiß. Ideale Einsatzgebiete sind: Supermärkte, Bauhäuser, Lagerhallen, Produktionshallen, Einkaufszentren, Autohäuser usw. |  |
| --- | --- |

| Modellnummer | LCC27W088 | LCC27N088 | LCC27W089 | LCC27N089 | LCC27W090 | LCC27N090 | LCC27W091 | LCC27N091 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | Korn | Korn | Korn | Korn | Korn | Korn | Korn | Korn |
| Leistung der LEDs | 15W | 15W | 20W | 20W | 30W | 30W | 40W | 40W |
| Lichtstrom typischerweise für Weiß | 1500lm | 1600lm | 2040lm | 2300lm | 3300lm | 3500lm | 4400lm | 4800lm |
| mindestens so hell wie Halogenfluter mit | 100W | 100W | 130W | 130W | 180W | 180W | 250W | 250W |
| Abmessung in mm | Ø72×L160 | Ø72×L160 | Ø72xL185 | Ø72xL185 | Ø94×L194 | Ø94×L194 | Ø94×L236 | Ø94×L236 |
| Lebensdauer der LEDs | >50.000h | >50.000h | >50.000h | >50.000h | >50.000h | >50.000h | >50.000h | >50.000h |
| Bild |  |  |  |  |
| Farbtemperatur | warm weiß | neutral weiß | warm weiß | neutral weiß | warm weiß | neutral weiß | warm weiß | neutral weiß |
| Lampenfassung | E27 oder E40 | E27 oder E40 | E27 oder E40 | E27 oder E40 | E27 oder E40 | E27 oder E40 | E27 oder E40 | E27 oder E40 |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |

| Modellnummer | LCC27W092 | LCC27N092 | LCC40W093 | LCC40N093 | LCC40W094 | LCC40N094 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauform | Korn | Korn | Korn | Korn | Korn | Korn |
| Leistung der LEDs | 60W | 60W | 80W | 80W | 120W | 120W |
| Lichtstrom | 6600lm | 7200lm | 8800lm | 10500lm | 13200lm | 15000lm |
| mindestens so hell wie Halogenfluter mit | 250W | 250W | >300W | >300W | >400W | >400W |
| Abmessung in mm | Ø94×L287 | Ø94×L287 | Ø118×L270 | Ø118×L270 | Ø118×L330 | Ø118×L330 |
| Lebensdauer der LEDs | >50.000h | >50.000h | >50.000h | >50.000h | >50.000h | >50.000h |
| Bild |  |  |  |
| Farbtemperatur | warm weiß | neutral weiß | warm weiß | neutral weiß | warm weiß | neutral weiß |
| Lampenfassung | E27 oder E40 | E27 oder E40 | E27 oder E40 | E27 oder E40 | E27 oder E40 | E27 oder E40 |
| Eingangsspannung | AC100～240V, 50/60Hz |